## Slide 1
DeepTag 多面体位姿驱动 Unity
• 阶段 1 进度报告 • 目标：在 360 度八等份可见面的立体结构上部署 Tag，输出实体结构 6DoF 位姿并驱动 Unity 虚拟物体。 • 状态：创维 1600 已完成基础闭环验证；底层取流、IMU 同步和端侧鲁棒性仍是下一阶段重点。
DeepTag 多面体位姿驱动 Unity · 阶段 1 进度报告 · 1/8

## Slide 2
阶段 1 目标
• 立体结构旋转 360 度，按 45 度均分 8 个可观测方向。 • 每个方向都至少可看到一个贴有 AprilTag / DeepTag 的面。 • 通过多 Tag 刚体融合得到 xyz 平移与三轴旋转，驱动 Unity 中的虚拟物体。
DeepTag 多面体位姿驱动 Unity · 阶段 1 进度报告 · 2/8

## Slide 3
最新技术路线答复
• SDK 的 AprilTag 检测采用深度学习方案，对标 DeepArUco / DeepArUco++。 • 检测网络定位 Tag 候选区域 / 热力图；角点精修网络完成亚像素角点回归。 • 随后执行 ID 解码与纠错，最后通过 PnP + 非线性重投影精修输出位姿。 • 该路线面向反光、弱暗光、运动模糊、弯曲贴附和遮挡等传统方案易失效工况。
DeepTag 多面体位姿驱动 Unity · 阶段 1 进度报告 · 3/8

## Slide 4
已完成事项
• 已在创维 1600 上完成初步闭环验证，可以进行 Unity 虚拟物体基础跟随。 • 当前通过分时复用方式获取约 30fps 灰度图像。 • 在无法严格对应 IMU 数据的约束下，已完成基础精度、稳定性和可驱动性验证。 • 阶段 1 需求问题已在参考 README 中完成答复。
DeepTag 多面体位姿驱动 Unity · 阶段 1 进度报告 · 4/8

## Slide 5
README 进度答复
• Q1：创维真机是硬依赖；算法主体可先离线推进，但标定、性能调优和 30 分钟稳定性必须在真机完成。 • Q2：需明确取流 API、分辨率、帧率、像素格式、相机内参、畸变参数、外参/坐标系、时间戳和 IMU 可用性。 • Q3：Tag 尺寸初步参考 22~28mm；材质需抗反光、可贴合曲面、耐磨耐汗；数量采用多 Tag 冗余分布。
DeepTag 多面体位姿驱动 Unity · 阶段 1 进度报告 · 5/8

## Slide 6
当前限制
• 尚未接入创维底层取流，分时复用导致偶发帧间停顿。 • 灰度帧无法严格对应 IMU 数据，运动补偿和时序融合受限。 • DeepTag 端侧实时性依赖 NNAPI/NPU 或等价端侧加速能力。 • 当前 QC 关注检测置信度、角点残差、重投影误差、帧延迟和位姿抖动。
DeepTag 多面体位姿驱动 Unity · 阶段 1 进度报告 · 6/8

## Slide 7
当前交付物
• 创维 1600 初步闭环验证结论。 • DeepTag 技术路线和端侧工程化约束说明。 • STL/STP 结构模型文件与网页三维预览。 • 网页进度报告和 PPT 进度报告。
DeepTag 多面体位姿驱动 Unity · 阶段 1 进度报告 · 7/8

## Slide 8
验收口径
• 单 Tag 正对稳定叠加，多 Tag 同时检测和融合。 • 暗光、正常光、强光、运动模糊、25/50/75% 遮挡场景覆盖。 • 0.3m 到 3m 距离范围，30 分钟稳定性测试。 • 继续量化：角度误差、位置误差、检测帧率下限、漏检率上限和 Unity 驱动延迟。
DeepTag 多面体位姿驱动 Unity · 阶段 1 进度报告 · 8/8